## Slide 1: 2021西安交通大学小学期计算机应用能力实训（Arduino项目）
任课教师：
郝宽宽

## Slide 2: 服务器搭建和数据发布
NodeMCU(ESP8266) 的wi-fi模块具有接入点（AP）模式，它可以创建无线LAN，任何支持Wi-Fi的设备都可以连接。

## Slide 3: http协议
超文本传输​​协议（HTTP）是标准的应用层协议，用作服务器和客户端之间的请求响应协议。
它被广泛应用于物联网（IoT）嵌入式应用，每个传感器都连接到一个服务器，通过HTTP协议，我们可以将传感器所捕获的数据通过网络发送给每一个客户端。

## Slide 4: 实验29：服务器发布数据
将采集到的温湿度，通过NodeMCU中的HTTP服务器，发布到每个连接到它的Wi-Fi设备上。
实验器材
  NodeMCU板子
  USB下载线
  面包板及跳线
  温度湿度传感器1个

## Slide 5: 原理图

## Slide 6: 实物图

## Slide 7: 服务器本地传感器控制
终端连接到NodeMCU的设备，向它发出控制信号，使NodeMCU按照控制信号，对连接在其上的传感器产生作用。

## Slide 8: 实验30：服务器传感器控制
通过手机或者笔记本等设备，控制连接在NodeMCU上LED灯的亮灭
实验器材
  NodeMCU板子
  USB下载线
  面包板及跳线
  LED及电阻各一个

## Slide 9
原理图
实物图

## Slide 10: MQTT与IOT
MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输）是IBM开发的轻量级的基于发布 - 订阅的消息传递的协议。它支持所有平台，几乎可以把所有联网物品和外部连接起来，被用来当做传感器和制动器（比如通过Twitter让房屋联网）的通信协议。
  它比其他基于请求响应的API（如HTTP）更快。
  它是基于TCP / IP协议开发的。
  它允许远程定位设备在消息代理的帮助下连接，订阅，发布等到服务器上的特定主题。
  MQTT Broker / Message Broker是发件人和收件人之间的一个模块。这是消息验证，转换和路由的一个元素。
  经纪人负责将消息分发给感兴趣的客户（订阅客户）。

## Slide 11: MQTT与IOT（续）
MQTT广泛应用于物联网（IoT）嵌入式应用，每个传感器都连接到服务器，并且可以通过互联网进行控制。
NodeMCU是一个开源的物联网平台。这是一个运行在Espressif Systems的ESP8266 Wi-Fi SoC上的固件。它具有可用的物联网应用程序易于构建的无线网络。
NodeMCU的MQTT客户端模块与MQTT协议版本3.1.1相同。确保您的代理支持3.1.1版，并且已正确配置。

## Slide 12: MQTT与IOT（续）
如果温度传感器发布“温度”主题的温度数据（消息），那么订购了“温度”主题的客户就可以获得公布的温度数据。

## Slide 13: Adafruit
打开链接 https://io.adafruit.com/ ，注册用户并登陆。
在菜单栏选择 “IO -> New Dashboard”，假设创建 IOT。
在菜单栏选择 “My Key”，取得用户名和AIO密钥。稍后用于访问馈送数据。
资料参阅链接：
  https://learn.adafruit.com/adafruit-io-basics-dashboards/creating-a-dashboard
打开IOT Dashboard，可以添加各种可用于控制和监视设备的模块。如可以创建一个开关灯的按钮，在仪表盘右上角的设置中选择“Create New Block”，选择“Toggle”进行配置即可。

## Slide 14: 创建 Feeds
创建的 Feeds 需要和代码中的保持一致。
test 用于显示从 NodeMCU 采集到的数据。
Switch 用于和 DashBoards 中创建的开关灯控制块进行关联，用于控制 NodeMCU 的外围设备 LED 灯。

## Slide 15: 创建仪表盘开关灯控制块

## Slide 16: 相关库
需要Arduino IDE库管理器来安装3个库。
  Adafruit IO
  Adafruit MQTT
  ArduinoHttpClient

## Slide 17: 实验31：MQTT与IOT互联
编写Arduino程序将NodeMCU配置为MQTT客户端
  远程控制LED开关
  通过POT（电位器）以数字形式发送电压到Adafruit仪表板
  这里我们使用Adafruit服务器来进行MQTT客户端演示
实验器材
  NodeMCU板子
  USB下载线
  面包板及跳线
  LED和电阻各1个
  电位器1个

## Slide 18
原理图
实物图