## Slide 1: Arduino基本函数
参考网址：https://www.arduino.cc/reference/en/

## Slide 2: 关键字
if
if...else
for
switch case
while
do... while
break
continue
return

## Slide 3: 语法符号
; // 切记编程时注意分号，以免造成不必要的调试麻烦
{} // 块符号
// // 行注释
/* */ // 块注释

## Slide 4: 运算符
= + - *
/ % == !=
< > <= >=
&& || ! ++
-- += -= *=
/=

## Slide 5: 数据类型
boolean char
byte int
unsigned int long
unsigned long float
double string
array void

## Slide 6: 常量
HIGH | LOW
表示数字IO口的电平，HIGH 表示高电平（1），LOW 表示低电平（0）
INPUT | OUTPUT
  表示数字IO口的方向，INPUT 表示输入（高阻态），OUTPUT 表示输出（AVR能提供5V电压 40mA电流）
true | false
  true 表示真（1），false表示假（0）

## Slide 7: 结构
void setup()
  初始化变量，管脚模式，调用库函数等
void loop()
  连续执行函数内的语句

## Slide 8: 数字 I/O
pinMode(pin, mode)
  数字IO口输入输出模式定义函数，pin表示为0～13， mode表示为INPUT或OUTPUT。
  pinMode(7,INPUT); // 将脚位 7 设定为输入模式
digitalWrite(pin, value)
  数字IO口输出电平定义函数，pin表示为0～13，value表示为HIGH或LOW。比如定义HIGH可以驱动LED。
  digitalWrite(8,HIGH); //将脚位 8设定输出高电位
int digitalRead(pin)
  数字IO口读输入电平函数，pin表示为0～13，value表示为HIGH或LOW。比如可以读数字传感器。
  val = digitalRead(7); // 读出脚位 7 的值并指定给 val

## Slide 9: 模拟 I/O
int analogRead(pin)
  模拟IO口读函数，pin表示为0～5（Arduino Diecimila为0～5，Arduino nano为0～7）。比如可以读模拟传感器（10位AD，0～5V表示为0～1023）。
  val = analogRead(0); //读出模拟引脚位 0 的值并指定给 val变数
analogWrite(pin, value) - PWM
  数字IO口PWM输出函数，Arduino数字IO口标注了PWM的IO口可使用该函数，pin表示3, 5, 6, 9, 10, 11，value表示为0～255（0-5V）。比如可用于电机PWM调速或音乐播放。
  analogWrite(9,128); // 输出电压约2.5伏特（V）

## Slide 10: 时间函数
unsigned long millis()
  返回时间函数（单位ms），该函数是指，当程序运行就开始计时并返回记录的参数，该参数溢出大概需要50天时间。
delay(ms)
  延时函数（单位ms）
delayMicroseconds(us)
  延时函数（单位us）

## Slide 11: 数学函数
min(x, y) 求最小值
max(x, y) 求最大值
abs(x) 计算绝对值
constrain(x, a, b)
  约束函数，下限a，上限b，x必须在ab之间才能返回。
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
  约束函数，value必须在fromLow与toLow之间和fromHigh与toHigh之间。
pow(base, exponent)
  开方函数，base的exponent次方。
sq(x) 平方
sqrt(x) 开根号

## Slide 12: 三角函数
sin(rad)
cos(rad)
tan(rad)

## Slide 13: 随机数函数
randomSeed(seed)
随机数端口定义函数，seed表示读模拟口analogRead(pin)函数 。
long random(max)
随机数函数，返回数据大于等于0，小于max。
long random(min, max)
随机数函数，返回数据大于等于min，小于max。

## Slide 14: 外部中断函数
attachInterrupt(interrupt, mode)
  外部中断只能用到数字IO口2和3，interrupt表示中断口初始0或1，表示一个功能函数，mode：LOW低电平中断，CHANGE有变化就中断，RISING上升沿中断，FALLING 下降沿中断。
detachInterrupt(interrupt)
  中断开关，interrupt=1 开，interrupt=0 关。

## Slide 15: 中断使能函数
interrupts() 使能中断
noInterrupts() 禁止中断

## Slide 16: 串口收发函数
Serial.begin(speed)
  串口定义波特率函数，speed表示波特率，如115200等。
int Serial.available() 判断缓冲器状态。
int Serial.read() 读串口并返回收到参数。
Serial.flush() 清空缓冲器。
Serial.print(data) 串口输出数据。
Serial.println(data) 串口输出数据并带回车符。

## Slide 17: 官方库文件
EEPROM - EEPROM读写程序库
Ethernet - 以太网控制器程序库
LiquidCrystal - LCD控制程序库
Servo - 舵机控制程序库
SoftwareSerial - 任何数字IO口模拟串口程序库
Stepper - 步进电机控制程序库
Wire - TWI/I2C总线程序库
Matrix - LED矩阵控制程序库
Sprite - LED矩阵图象处理控制程序库