## Slide 1: MQTT与IOT
MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输）是IBM开发的轻量级的基于发布 - 订阅的消息传递的协议。它支持所有平台，几乎可以把所有联网物品和外部连接起来，被用来当做传感器和制动器（比如通过Twitter让房屋联网）的通信协议。
  它比其他基于请求响应的API（如HTTP）更快。
  它是基于TCP / IP协议开发的。
  它允许远程定位设备在消息代理的帮助下连接，订阅，发布等到服务器上的特定主题。
  MQTT Broker / Message Broker是发件人和收件人之间的一个模块。这是消息验证，转换和路由的一个元素。
  经纪人负责将消息分发给感兴趣的客户（订阅客户）。

## Slide 2: MQTT与IOT（续）
MQTT广泛应用于物联网（IoT）嵌入式应用，每个传感器都连接到服务器，并且可以通过互联网进行控制。
NodeMCU是一个开源的物联网平台。这是一个运行在Espressif Systems的ESP8266 Wi-Fi SoC上的固件。它具有可用的物联网应用程序易于构建的无线网络。
NodeMCU的MQTT客户端模块与MQTT协议版本3.1.1相同。确保您的代理支持3.1.1版，并且已正确配置。

## Slide 3: MQTT与IOT（续）
如果温度传感器发布“温度”主题的温度数据（消息），那么订购了“温度”主题的客户就可以获得公布的温度数据。

## Slide 4: Adafruit
打开链接 https://io.adafruit.com/ ，注册用户并登陆。
在菜单栏选择“IO”，点击“钥匙”选项。取得用户名和AIO密钥。

## Slide 5: 创建 Feeds
在 IO 标签中选择 Feeds 菜单，使用 New Feed 创建新 Feed。
Feed Name 如 “switch” 必须和代码中的 ”/feeds/switch” 一致。区分大小写。

## Slide 6: 创建 Feeds
Feed Name 为 display 用于显示 ESP8266 采集的数据。
Feed 名字 “display” 和代码中 “/feeds/display“ 一致。区分大小写。

## Slide 7: 创建 Dashboards
在菜单栏选择 “IO -> New Dashboard”，创建 IOT。
参考资料https://learn.adafruit.com/adafruit-io-basics-dashboards/creating-a-dashboard
打开 IOT Dashboard，可以添加各种可用于控制和监视设备的模块。

## Slide 8: 创建 Dashboards
选择右上角“设置”齿轮，选择创建新组件 “Create New Block” 。
创建一个开关灯的按钮。选择“Toggle”进行配置即可。

## Slide 9: 关联 Feed
将“Toggle”Block 关联到“switch”Feed。
Block 的数据来源于 Feed。
“LED开关”用于控制 ESP8266 的外围设备 LED 灯。
当我点击“LED开关”，如图此时开关属于OFF状态，点击后切换到ON状态，同时会向ESP8266发送值“开”。只需要在代码中捕获该值，使用条件或分支语句处理。

## Slide 10: 编辑 Dashboards Block
点击右上角“设置”齿轮，点击“Edit Layout”。
选择需要修改的 Block，点击 Block 右上角“设置”齿轮，点击 “Edit Block”。

## Slide 11: 相关库
需要Arduino IDE库管理器来安装3个库。
  Adafruit IO Arduino
  Adafruit MQTT Library
  ArduinoHttpClient

## Slide 12: 实验31：MQTT与IOT互联
编写 Arduino 程序将 NodeMCU 配置为 MQTT 客户端
  远程控制 LED 开关
  通过 POT（电位器）以数字形式发送电压到 Adafruit 仪表板
  这里我们使用Adafruit服务器来进行 MQTT 客户端演示
实验器材
  NodeMCU 开发板及 USB 数据线
  面包板及跳线若干
  LED 和电阻各 1 个
  电位器 1 个

## Slide 13
原理图
实物图